## Slide 1
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA KASB TA’LIM FAKULTETI «TELEKOMMUNIKATSIYA INJINIRINGI» KAFEDRASI
“Tarmoqni dasturlash asoslari”
fanidan 13– ma’ruza
Mavzu: Tarmoqda klient-server nazariyasi asosida tizimlar dasturlarini loyihalash va yaratish
Samarqand 2024

## Slide 3: Reja:
Telekommunikatsiya tarmoq qurilmalarining tuzilish prinsiplari.
Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotini loyihalash va yaratish.

## Slide 4
    Telekommunikatsiya tarmoq qurilmalarining tuzilish prinsiplari.
Kommunikatsion qurilmalarning eng oddiysi bo‘lgan tak­rorlovchi (repeater), lokal kompyuter tarmog‘ining uzunligini oshirish maqsadida tarmoqning har-xil segmenntlarini fizik bog‘lashni amalga oshi­radi.Takrorlovchi tarmoqning bir segmen­tidan kelgan signallarni, uning boshqa segmentlariga uzatib beradi. Takrorlovchi yordamida tarmoqning aloqa chizig‘i uzunligini oshirish, uzatilayotgan signalni sifatini yax­shilash bilan amalga oshiriladi, bunda signalning quvvati, am­plitudasi va shaklini tik­lash kabi vazifalar bajariladi.
Portlari soni ikkitadan ko‘p bo‘lgan (6 ta, 8 ta yoki 16 ta) va bir nechta seg­mentlarni o‘zaro bog‘laydigan takrorlovchi – konsentrator yoki xab deb ata­ladi. Konsentratorlar lokal kompyuter tarmoqlarining barcha asosiy texno­logiyalari tarkibida qo‘llaniladi. Bu texnologiya­lar quyidagshilardir: se­tey - Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, l00VG-AnyLAN.
Har qanday texnologiyaga tegishli bo‘lgan konsentratorlar­ning ishlashida o‘xshash tomonlari mavjud, bu ularning bir portlariga kelgan signallarni boshqa portlprida takrorlash­laridir. Biroq ular signallarni qaysi port­larida takrorlash­lariga qarab bir-birlaridan ajralib turadilar. Masalan Ethernet konsentratori (1.1-rasm, a) bir portiga kelgan signal­larni o‘zining boshqa barcha portlarida takrorlab beradi. Token Ring konsentra­tori (1.1- rasm, b) esa bir portiga kelgan sig­nalni o‘zining halqa bo‘yicha keyin ulangan kompyuteriga bora­digan portidagina takrorlab beradi.

## Slide 5
Rasm 1.1. Har-xil texnologiyalarning konsentratorlari
Konsentratorlar har doim tarmoqning fizik topologiyasini o‘zgartiradi, ammo uning mantiqiy topologiyasi esa o‘zgarmay qolaveradi.
Fizik topologiya deganda, kabellarning bo‘laklari yordamida hosil qilingagan bog‘lanishlar shakli (konfiguratsiyasi), mantiqiy topologiya de­ganda esa tarmoqda mavjud kompyuter­lar orasidagi axborotlar oqimi yo‘llariningning shakli (kon­figuratsiyasi) tushuniladi.
Tarmoqlarni konsentratorlar yordamida fizik strukturalash, tarmoqlarning uzunligini (yoki diametrini) oshirish imkoni bilan birga, ularning ishonchliligini ham oshirish imkonini ham beradi.

## Slide 6
Tarmoqni fizik strukturalash ko‘pgina jihatlardan foydali bo‘lsada , o‘rtacha va katta o‘lchamlardagi tarmoqlarni qurishni esa mantiqiy strukturalashsiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Ne­gaki tarmoqning har-xil segmentlari orasida uzatilayotgan tra­fikni taqsimlash muammosini, fizik struktura­lash yordamida hal qilish mumkin emas. Katta tarmoqlarda axborotlar oqimining bir tekis bo‘lmasligi tabiiy holdir. Katta tarmoq ko‘pgina ishchi guruxlarining, bo‘limlarning, korxona filial­larining va boshqa administ­rativ tuzilmalarining nisbatan kichikroq tarmoq osti tarmoqlaridan (sub­net) iborat bo‘ladi.
Biror-bir segment kompyuterlari uchun yuborilgan ma’lu­motlarni, ya’ni trafikni, faqatgina shu segment chegarasida­gina tarqatish (uzatish) – tra­fikni lokalizatsiyalash deb ata­ladi. Tarmoqni mantiqiy strukturalash de­ganda esa – tarmoqni lokalizatsiyalangan trafikli segmentlarga ajratish (bo‘lish) tushuniladi.
Tarmoqni mantiqiy strukturalash uchun quyidagi kommunika­tsion qurilmalar ishlatiladi: ko‘priklar kommutatorlar, mar­shrutizatorlar va shlyuzlar.
Ko‘prik (bridge) – tarmoqda barcha kompyuterlar tomonidan birgalikda foydalaniladigan ma’lumotlar uzatish muhitini mantiqiy segmentlarga ajratadi. Ko‘prik bir segmentdan boshqa segmentga axborotni uzatish kerak bo‘lsagina uzatadi, ya’ni ax­borotyuborilayotgan kompyuterning adresi o‘sha segmentga te­gishli bo‘lsagina axborot ko‘prikdan o‘tadi, aks holda esa o‘tmaydi. 1.2-rasmda yuqorida keltirilgan tarmoqdagi markaziy konsentrator o‘rniga ko‘prik qo‘yilib hosil qilingan tarmoq keltirilgan.

## Slide 7
Rasm 1.2. Ko‘prik yordamida qurilgan tarmoqning mantiqiy strukturasi
Kommutator (switch, switching hub)- ma’lumotlarni (kadr­larni) ishlash tamoili bo‘yicha ko‘prikdan farq qilmaydi. Kom­mutatorning ko‘prikdan farqli joyi shuki, u o‘ziga xos kommu­nikatsion multiprotsessor bo‘lib, uning har bir porti ko‘prik singari ma’lumotlarni ishlash algoritmi aso­sida mustaqil ishlaydigan maxsuslashtirilgan protsessorlar bilan ta’min­langan. Kommutator tomonidan kadrlarni parallel uzatish.
Marshrutizator (router)- bu qurilma katta tarmoqlar tarki­bidagi tarmoq osti tarmoqlari (subnet) ichida va ular orasida uzatilayotgan axborotni, ko‘priklarga nisbatan yana ham ishonchliroq himoya qila oladi. Negaki mar­shrutizatorlar tar­kibiy raqamli adreslar asosida tarmoqni mantiqiy seg­ment­larga ajratadi.

## Slide 8
Bu adreslarda tarmoqning nomeri degan qismi bo‘ladi. Adresining ana shu qismi bir-xil bo‘lgan kompyuter­lar, bir tarmoq osti tarmoqqa tegishli bo‘ladi. Bundan tashqari marshrutizator quyidagi vazifa­larni bajarishi mumkin:
- har-xil texnologiyali tarmoq osti tarmoqlarni bir tarmoqqa birlashti­rish, masalan Ethtrnet va X.25;
- axborotlarni uzatishda nisbatan qisqa yo‘llarni – marshrut­larni tanlash.
Shlyuz (gateway) – bu qurilmalarni ishlatishdan asosiy maqsad sistemali va amaliy dasturiy ta’minoti turlicha bo‘lgan tarmoq osti tarmoqlarni, bir tarmoqqa birlashtirish hisoblanadi.
Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotini loyihalash va yaratish.
Java tarmoqda o‘zaro aloqada ishlaydigan klient/server ilovalarini yaratish imkoniyatini ta’minlash uchun tarmoqda dasturlash tili sifatida ishlab chiqilgan. Java tarmoq resurslariga tezlik bilan ruxsat olish imkonini beruvchi tarmoq klasslarining keng kutubxonasini ta’minlaydi.
Java ning asosiy tarmoq imkoniyatlari java.net paketining klass va interfeyslarida amalga oshiriladi va ular vositasida Java ilovalarga ulanishni ma’lumotlar oqimi sifatida ko‘rish imkonini beruvchi oqimli o‘zaro aloqani ta’minlaydi. java.net paketining klass va interfeyslari, shuningdek, Internet orqali audio va video ma’lumotlarni uzatish uchun qo‘llaniladigan axborotlarning alohida paketlarini uzatish asosida kommunikatsiyalarni taqdim etadi. Ushbu mavzuda soketlarni yaratish va boshqarish, shuningdek, ilovalarning o‘zaro aloqasini paket va ma’lumotlar oqimlarini uzatish asosida tashkillashtirish metodlari ko‘rib chiqiladi.

## Slide 9
Tarmoqni ko‘rib chiqish, tabiiyki, klient/server o‘zaro aloqasining ikki tomonlariga ham taalluqli bo‘ladi. Umumiy holatda klient ba’zi amallarni bajarishni so‘raydi, server esa so‘rovni bajaradi va klientga javobni shakllantiradi. So‘rov-javob umumiy modeli veb-brauzer va veb-serverlar o‘rtasida amalga oshiriladi. Foydalanuvchi brauzerda ko‘rish uchun saytni tanlaganida (klient ilovasi), so‘rovga muvofiq veb-serverga uzatiladi. Server odatda klientga muvofiq shakllantirilgan HTML-sahifalarni uzatish bilan javob beradi.
Klient/server arxitekturasi
Lokal yoki global tarmoqqa ulangan har qanday kompyuter va server xost deb nomlanadi (host – xo‘jayin.) Klient/server modeli ma’lumotlarni taqdim qilish bosqichidan qayta ishlash va saqlashni ajratishga mo‘ljallangan ilovalarni ishlab chiqish arxitekturasidan iborat bo‘ladi. Klient xostlari xizmat ko‘rsatishni so‘rovini yuboradi va server xosti ushbu so‘rovnomalarga xizmat ko‘rsatilishini ta’minlaydi. So‘rovnoma klientdan serverga tarmoq orqali uzatiladi, qayta ishlash serverda bajariladi va ushbu jarayon klientdan yopiq tarzda amalga oshiriladi. Bunda bitta server bir nechta klientlarga xizmat ko‘rsatishi mumkin.
Server va klient qurilmaning alohida komponentlari bo‘lishi shart emas, ular bir yoki bir necha turli xil mashinalarda ishlovchi dasturlarda amalga oshirilishi mumkin. Klient/server ilovasining server qismi bir necha foydalanuvchilar o‘rtasida taqsimlangan resurslarni boshqaradi va ular boshqa klientlar bilan serverga ruxsat oladilar. Agar port raqami ko‘rsatilmagan bo‘lsa, servis uchun belgilangan port raqami ishlatiladi. Ushbu port raqamlarining namunalari 1-jadvalda keltirilgan.

## Slide 10
Soketlar Ilovalarning klient/server arxitekturasida server xosti ma’lumotlar bazasi so‘rovlarini qayta ishlash kabi xizmatlarni ta’minlaydi. Bunda klient va server o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ishonchli bo‘lishi, ma’lumotlar yo‘qotilmasligi, shuningdek, klientga server tomonidan yuborilgan ma’lumotlar tartibli yetkazilishi lozim. Ta’kidlanganidek, TCP klient/server ilovalari uchun nuqta-nuqta ishonchli ulanish kanalini ta’minlaydi va uning yordamida klient va server dasturlari ulanish o‘ranatadilar, soketlarni o‘zaro bog‘la ydilar. Soketlar – jarayonlar o‘rtasida axborotlar almashinuvini ta’minlash uchun dasturiy interfeys nomidir. O‘zaro aloqada bo‘lgan jarayonlar bitta kompyuterda, shuningdek, tarmoq orqali ulangan bir necha xostlarda bajarilishi mumkin. Soketlar tarmoq orqali o‘rnatilgan ilovalar o‘rtasidagi aloqa kanalini boshqarish uchun ishlatiladi. Har bir TCP-ulanish ikkita oxirgi nuqtalari bilan identifikatsiya qilinishi mumkin. Shu tarzda, klient va serverning ko‘plab ulanishlari ta’minlanishi mumkin. Soket yaratilganidan keyin, u orqali klient va server o‘rtasidagi keyingi o‘zaro aloqa bajariladi. C# da tarmoq va soketlar bilan ishlash Tarmoq orqali ma’lumot almashinuvida soketlar ishlatiladi. Bunda, ikkita soket, yuboruvchining va oluvchining soketlari bo‘ladi. Soket deganda, IP-manzil va undagi port tushuniladi. IPv4 protokolidagi manzil 4-oktetga bo‘lingan, xar biri 8-bit bo‘lgan, xammasi bo‘lib 32 bitlik sondan iborat bo‘ladi. Tarmoqni dasturlashda soketlar.
Tarmoqdagi o‘zaro aloqaga ilovalarga tarmoqdagi ulanishlarni fayllar sifatida ko‘rish imkonini beruvchi soketlar tushunchasi asosida qaraladi va dastur, xuddi fayldek, soketdan o‘qishi va soketga yozishi mumkin bo‘ladi. Socket so‘zi o‘zbek tiliga tarjima qilinganida “in” ma’nosini bildiradi. Ushbu nom apparaturadagi in (raz’emlar) lardan kelib chiqqan. Soket ulanishning oxirgi nuqtasini aniqlovchi dasturiy konstruksiya (ob’ekt) dan iborat bo‘ladi.

## Slide 11
Dasturlarning o‘zaro aloqasiga mo‘ljallangan ikki mexanizm mavjud – bu datagrammalar soketi bo‘lib, foydalanuvchi datagramma protokoli (User Datagram Protocol – UDP) dan ulanishni o‘rnatmasdan foydalanadi va uzatishni boshqarish protokoli/tarmoqlararo protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP) dan foydalanuvchi ulanishni o‘rnatuvchi soketlar.
Datagramma – tarmoq bo‘ylab yuborilgan ma’lumotlar paketi bo‘lib, uning qabul qilinish vaqti va tarkibi kafolatlanmagan bo‘ladi. Shuningdek, paketlarning yetkazilish tartibi ham kafolatlanmaydi. UDP paketini qandaydir adres bo‘yicha uzatishda uning qabul qilinishi to‘g‘risida, shuningdek, ushbu adres bo‘yicha, umuman paketlarni qabul qiluvchi foydalanuvchining bo‘lishi ham kafolatlanmaydi. Xuddi shuningdek, datagramma qabul qilinganida, ularning tarmoq bo‘ylab yetib kelishida shikastlanmaganligi yoki uzatuvchining datagramma qabul qilinganligining tasdiqlanishini kutayotganligi to‘g‘risida kafolat bo‘lmaydi. UDP dan foydalanish paketlarning yo‘qolishi yoki dubllanishi (dublirovaniye) ga olib kelishi mumkin, bu esa xatolarni tekshirish va ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha muammolarga sabab bo‘lishi mumkin. Agar foydalanuvchiga optimal unumdorlikka erishish zarur bo‘lsa va axborotning butunliligini tekshirish xarajatlarini qisqartirishga tayyor bo‘lsa, UDP paketlari juda qo‘l kelishi mumkin. Oqimli soketlardan foydalanishda dastur boshqa soket bilan aloqa o‘rnatadi, ma’lumotlar oqimi dasturlar orasidan oqib o‘tadi hamda oqim soketlari ulanish o‘rnatish asosida xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi. TCP/IP Internet tugunlari orasidagi nuqta-nuqta ikki yo‘nalishli ulanishlarni o‘rnatish asosidagi oqimli protokol bo‘lib, ushbu protokol bo‘yicha kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ma’lumotlarni ishonchli uzatishni amalga oshirishga mo‘ljallangan.

## Slide 12
Uzatish kanali bo‘ylab uzatilgan barcha ma’lumotlar uzatilgan tartibda qabul qilinadi. Datagramma soketlaridan farqli ravishda TCP/IP soketlari klient va server o‘rtasida yuqori ishonchlilikka ega bo‘lgan mustahkam ulanishlarni o‘rnatish imkonini beradi.
Ilovalarning klient/server arxitekturasida server xosti ma’lumotlar bazasi so‘rovlarini qayta ishlash kabi xizmatlarni ta’minlaydi. Bunda klient va server o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ishonchli bo‘lishi, ma’lumotlar yo‘qotilmasligi, shuningdek, klientga server tomonidan yuborilgan ma’lumotlar tartibli yetkazilishi lozim.
Oddiy klient-server munosabatlarini o‘rganish
Java tarmoqda o‘zaro aloqada ishlaydigan klient/server ilovalarini yaratish imkoniyatini ta’minlash uchun tarmoqda dasturlash tili sifatida ishlab chiqilgan. Java tarmoq resurslariga tezlik bilan ruxsat olish imkonini beruvchi tarmoq klasslarining keng kutubxonasini ta’minlaydi. Java ning asosiy tarmoq imkoniyatlari java.net paketining klass va interfeyslarida amalga oshiriladi va ular vositasida Java ilovalarga ulanishni ma’lumotlar oqimi sifatida ko‘rish imkonini beruvchi oqimli o‘zaro aloqani ta’minlaydi. java.net paketining klass va interfeyslari, shuningdek, Internet orqali audio va video ma’lumotlarni uzatish uchun qo‘llaniladigan axborotlarning alohida paketlarini uzatish asosida kommunikatsiyalarni taqdim etadi. Ushbu bo‘limda soketlarni yaratish va boshqarish, shuningdek, ilovalarning o‘zaro aloqasini paket va ma’lumotlar oqimlarini uzatish asosida tashkillashtirish metodlari ko‘rib chiqiladi.

## Slide 13
Tarmoqni ko‘rib chiqish, tabiiyki, klient/server o‘zaro aloqasining ikki tomonlariga ham taalluqli bo‘ladi. Umumiy holatda klient ba’zi amallarni bajarishni so‘raydi, server esa so‘rovni bajaradi va klientga javobni shakllantiradi. So‘rov-javob umumiy modeli veb-brauzer va veb-serverlar o‘rtasida amalga oshiriladi. Foydalanuvchi brauzerda ko‘rish uchun saytni tanlaganida (klient ilovasi), so‘rovga muvofiq veb-serverga uzatiladi. Server odatda klientga muvofiq shakllantirilgan HTML-sahifalarni uzatish bilan javob beradi. Tarmoqdagi o‘zaro aloqaga ilovalarga tarmoqdagi ulanishlarni fayllar sifatida ko‘rish imkonini beruvchi soketlar tushunchasi asosida qaraladi va dastur, xuddi fayldek, soketdan o‘qishi va soketga yozishi mumkin bo‘ladi. Socket so‘zi o‘zbek tiliga tarjima qilinganida “in” ma’nosini bildiradi. Ushbu nom apparaturadagi in (raz’emlar) lardan kelib chiqqan. Soket ulanishning oxirgi nuqtasini aniqlovchi dasturiy konstruksiya (ob’ekt) dan iborat bo‘ladi. Dasturlarning o‘zaro aloqasiga mo‘ljallangan ikki mexanizm mavjud – bu datagrammalar soketi bo‘lib, foydalanuvchi datagramma protokoli (User Datagram Protocol – UDP) dan ulanishni o‘rnatmasdan foydalanadi va uzatishni boshqarish protokoli/tarmoqlararo protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP) dan foydalanuvchi ulanishni o‘rnatuvchi soketlar. Datagramma – tarmoq bo‘ylab yuborilgan ma’lumotlar paketi bo‘lib, uning qabul qilinish vaqti va tarkibi kafolatlanmagan bo‘ladi. Shuningdek, paketlarning yetkazilish tartibi ham kafolatlanmaydi. UDP paketini qandaydir adres bo‘yicha uzatishda uning qabul qilinishi to‘g‘risida, shuningdek, ushbu adres bo‘yicha, umuman paketlarni qabul qiluvchi foydalanuvchining bo‘lishi ham kafolatlanmaydi. Xuddi shuningdek, datagramma qabul qilinganida, ularning tarmoq bo‘ylab yetib kelishida shikastlanmaganligi yoki uzatuvchining datagramma qabul qilinganligining tasdiqlanishini kutayotganligi to‘g‘risida kafolat bo‘lmaydi.

## Slide 14
UDP dan foydalanish paketlarning yo‘qolishi yoki dubllanishi (dublirovaniye) ga olib kelishi mumkin, bu esa xatolarni tekshirish va ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha muammolarga sabab bo‘lishi mumkin. Agar foydalanuvchiga optimal unumdorlikka erishish zarur bo‘lsa va axborotning butunliligini tekshirish xarajatlarini qisqartirishga tayyor bo‘lsa, UDP paketlari juda qo‘l kelishi mumkin. Oqimli soketlardan foydalanishda dastur boshqa soket bilan aloqa o‘rnatadi, ma’lumotlar oqimi dasturlar orasidan oqib o‘tadi hamda oqim soketlari ulanish o‘rnatish asosida xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi. TCP/IP Internet tugunlari orasidagi nuqta-nuqta ikki yo‘nalishli ulanishlarni o‘rnatish asosidagi oqimli protokol bo‘lib, ushbu protokol bo‘yicha kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ma’lumotlarni ishonchli uzatishni amalga oshirishga mo‘ljallangan. Uzatish kanali bo‘ylab uzatilgan barcha ma’lumotlar uzatilgan tartibda qabul qilinadi. Datagramma soketlaridan farqli ravishda TCP/IP soketlari klient va server o‘rtasida yuqori ishonchlilikka ega bo‘lgan mustahkam ulanishlarni o‘rnatish imkonini beradi.
Soketlar jarayonlar o‘rtasida axborotlar almashinuvini ta’minlash uchun dasturiy interfeys nomidir. O‘zaro aloqada bo‘lgan jarayonlar bitta kompyuterda, shuningdek, tarmoq orqali ulangan bir necha xostlarda bajarilishi mumkin. Soketlar tarmoq orqali o‘rnatilgan ilovalar o‘rtasidagi aloqa kanalini boshqarish uchun ishlatiladi. Shu tarzda, klient va serverning ko‘plab ulanishlari ta’minlanishi mumkin.

## Slide 15
Nazorat savollari
Repeater nima?
Bridge nima?
Kommutator nima?
Marshrutizator nima?
Shlyuz nima?
Repeater bilan Bridge farqi nimada.
Kommutator Repeater farqi.
Marshrutizator bilan Shlyuz farqi nimada.
Oddiy klient-server munosabatlarini o‘rganish
Klient/server arxitekturasi