## Slide 1
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA KASB TA’LIM FAKULTETI «TELEKOMMUNIKATSIYA INJINIRINGI» KAFEDRASI
“Tarmoqni dasturlash asoslari”
fanidan 7 – ma’ruza
Mavzu: Tarmoqda marshrutizatsiyani dasturlash
Samarqand 2024

## Slide 3: Reja:
Oddiy marshrutizatsiya algoritmi
Belgilangan marshrutizatsiya
Adaptiv marshrutizatsiya

## Slide 4
Oddiy marshrutizatsiya algoritmi
Oddiy marshrutizatsiya algoritmi quyidagilardan iborat:
Tasodifiy kanallarni tanlash;
Tugundagi kichik kutish vaqti bo‘yicha kanallarni tanlash;
Lovinali marshrutizatsiya.
Tasodifiy kanallarni tanlash. Tugun, tasodifiy marshrutizatsiyaning qoidasiga muvofiq, qabul qilingan paket adresga tushmaganligini aniqlagandan so‘ng, paketni uzatish uchun tasodifan xar qanday bo‘sh kanal tanlanadi. Tabiiyki, paketni uzatish uchun tanlangan kanal endigina qabul qilingan kanal bundan mustasnodir. Yuqorida keltirilgan jarayon davom etaveradi, qachonki paket adresatga kelib tushmaguncha. Ushbu uslub bo‘yicha kanallar orqali uzatilayotgan paketlar tarmoqda aylanib yuradi. Biroq bu uslubda tarmoqlararo davomiy ehtiyot chorasi sezirarli yetishmovchiliklar mavjuddir: adresatga paketlarni yetkazish uchun kafolat yo‘qligi. Shunday bo‘lsa ham tasodifiy mashrutizatsiya uslubi o‘zining tarmoq tapologiyasiga bog‘liq emasligi nihoyatda diqqat e’tiborni jalb qiladi.
Tugundagi kichik kutish vaqti bo‘yicha kanallarni tanlash (tez uzatish uslubi). Ushbu uslub bo‘yicha tugunga kelib tushgan paket, adresatga kelib tushmaganligi aniqlanganidan so‘ng, paketni keyingi tugunga uzatish uchun tugundan chiquvchi kanallarni uzatishdagi kutish vaqti eng kichigi tanlanadi. Kutish vaqti tugagandan so‘ng paket shu kanal orqali keyingi tugunga uzatiladi.

## Slide 5
Bu jarayon davom etaveradi, qachonki paket adresatga yetib bormaguncha. Ushbu uslubda paketni qabul qilgandan so‘ng, uni qo‘shni tugunga uzatish orqali imkon qadar tezroq undan xolos bo‘lishiga harakat qiladi. Bu xolat esa xuddi qaynoq narsa ushlab olgan odamning xolatini eslatadi. Ushbu uslubda “ping-pong” effekti sodir bo‘ladi.
Lovinali marshrutizatsiya. Mashrutizatsiyaning boshqa bir oddiy turi, qaysiki faqtgina tarmoq tapologiyasi haqidagi ma’lumotlariga ehtiyoj yo‘qligi lovinali marshrutizatsiyasiga taluqliydir. Lovinali marshrutizatsiyani asosiy ma’nosi quyidagidan iborat. Paket tugunga kelib tushgandan so‘ng, qancha chiquvchi kanallar bo‘lsa, kelib tushgan paketdan shuncha nusha olinadi va paket kelib tushgan kanaldan tashqari boshqa kanallar orqali uzatiladi. Paketlarni tugunlar orqali uzatilishi ketma – ketligining sonini chegaralandi, bu chegaralinish soni –paketni eng minimal uzatilish yo‘lidagi tugunlar sonidan yuqori bo‘ladi.
Marshrutizatsiyaning bu uslubi bo‘yicha paketlar adresatga eng qisqa yo‘l bilan yetkaziladi. Ushbu uslubni asosiy afzalligi eng qisqa yo‘l bilan yetkazishdan tashqari, topologiyaga bog‘liq emasligidir. Ushbu uslub yuklama ozligida uning samadorligi yuqori bo‘ladi.

## Slide 6
Belgilangan marshrutizatsiya
Routing algoritmlari manbadan qabul qiluvchiga paketlarning eng yaxshi yo‘lini aniqlash uchun ishlatiladi va har qanday marshrutlash protokolining asosidir. Yo‘nalish algoritmlarini shakllantirish uchun tarmoq grafika sifatida qaraladi. Bunday holda, marshrutizatorlar tugunlar va marshrutlar o‘rtasidagi jismoniy chiziqlar mos keladigan grafikning qirralari. Jadvalning har bir yo‘nalishi o‘ziga xos raqamga - chiziqning jismoniy uzunligiga, chiziq bo‘yicha ma’lumotlarni uzatish tezligiga yoki chiziqning narxiga bog‘liq ravishda sarflanadi. Routing algoritmlari manbadan qabul qiluvchiga paketlarning eng yaxshi yo‘lini aniqlash uchun ishlatiladi va har qanday marshrutlash protokolining asosidir. Yo‘nalish algoritmlarini shakllantirish uchun tarmoq grafika sifatida qaraladi. Bunday holda, marshrutizatorlar tugunlar va marshrutlar o‘rtasidagi jismoniy chiziqlar mos keladigan grafikning qirralari. Jadvalning har bir yo‘nalishi o‘ziga xos raqamga - chiziqning jismoniy uzunligiga, chiziq bo‘yicha ma’lumotlarni uzatish tezligiga yoki chiziqning narxiga bog‘liq ravishda sarflanadi. Tarmoqda rouming boshqaruv markazi (RCC) mavjud bo‘lib, ular o‘z qo‘shnilari haqidagi barcha tugunlardan, navbatning uzunligi va chiziq yukidan ma’lumot oladi. KKH funktsiyalari axborot to‘plash, har bir tugun uchun optimal marshrutlarni hisoblash, marshrutlash jadvallarini tuzish va ularni tugunlarga yuborish. Moslashuvchan algoritmlar bilan bog‘liq algoritm va bog‘lanishni davlat tahliliga asoslangan. Bu "sizning qo‘shnilaringiz kim ekanligi haqida dunyoga aytgin" deb ifodalash mumkin. Dastlab, tugun faqat qo‘shnilarini va ular bilan bog‘laydigan ulanishlar metrikasini biladi.

## Slide 7
Qo‘shni tugunlar bilan axborot almashinuvi jarayonida tugun faqatgina tarmoq topologiyasi haqida ma’lumot oladi, faqat sodir bo‘lgan o‘zgarishlar haqida ma’lumot almashiladi. Natijada, har bir tugun butun tarmoq topologiyasini biladi. U ilk bor 1979 yilda ARPANYeTda ishlatilgan va masofaviy vektor algoritmini o‘zgartirgan. O‘tish sabablari quyidagilardir: kanallar hajmini oshirish va masofaviy vektor algoritmida uning etishmasligi Vektor algoritmining "sekinlik bilan hisoblash. Marshrutizatsiyaning barcha oddiy turlaridan biri, ehtimol, ayniqsa oddiy va ravshan belgilangan marshrutizatsiya hisoblanadi. Bu uslubda mutaxassis yoki markaziy tarmoqni boshqaruvchi tomonidan har bir tugunga olindan tayyorlangan (statistika yo‘li bilan tayyorlangan) marshrutizatsiya jadvalini joylashtiradi. Marshrutizatsiya jadvalida adresat va uzatuvchi orasidan barcha juft manbalar o‘rtasida eng qisqa yo‘lini aniqlash mumkin (marshrutizatsiya jadvali tuzilgan davrda). Ko‘rish mumkinki, yuklama past bo‘lgan tarmoqda bu marshrutizatsiya juda yaxshi natijalarni beradi. Tarmoqda paketlarni kutish qiymatlari minimal ko‘rinishda bo‘ladi. Biroq tarmoqda yuklamani jadal sur’atlar bilan oshishi bu uslubning samaradorligini tezda pasaytiradi. Buning natijasida, qisqa yo‘lni ko‘rsatuvchi marshrutizatsiya jadvali, tarmoq imkoniyatlarini noaniq ishlatilishiga olib keladi. Ba’zi kanallar va tugunlar yuqori yuklamada ishlashi va shu vaqtning o‘zida boshqa kanallar va tugunlar past yuklamada ishlashi mumkin. Marshutizatsiya jadvali ma’lum vaqt oralig‘ida o‘zgartirilib boriladi. O‘zgartirilgan marshrutizatsiya jadvali xamma tugunlarga tarqatiladi. Ushbu uslubning asosiy afzalligi bu uning soddaligidir. Tarmoqda ayrim kanallar va tugunlar yuqori yuklamada ishlasa, shu vaqtda boshqa kanallar va tugunlar past yuklamada ishlaydi.

## Slide 8
Adaptiv marshrutizatsiya
Adaptiv marshrutizatsiya deb ataladigan dinamik marshrutlash, marshrutlar o‘zgaruvchan sharoitlarga javoban tizim orqali o‘tadigan yo‘lni o‘zgartirish uchun marshrutlar o‘z yo‘nalishlarini tavsiflaydigan tizimning imkoniyatlarini tasvirlaydi. Adaptiv marshrutlash - manba nuqtasidan maqsadli nuqtaga erkin yo‘lni topish har qanday vaqtda o‘zgarishi mumkin bo‘lgan tugunlar tarmog‘i orqali amalga oshiriladi. Kompyuter tarmoqlarida adaptiv yo‘l-yo‘riqlar algoritmlari ma’lumot paketlari tarmoqning bir nuqtasidan boshqasiga, hatto ular orasidagi bir yoki bir nechta tugunlar etishmayotganligiga ishonch hosil qilish uchun ishlatiladi. Adaptiv yo‘l-yo‘riq kontseptsiyasi shuningdek, global joylashuvni aniqlash tizimlarida harakatlanish yo‘nalishini ta’minlash uchun dasturiy ta’minotdan foydalanadi va sun’iy aql kabi boshqa ilovalarda ham qo‘llanilishi mumkin. Asosan butun dunyo bo‘ylab kompyuter tarmog‘i bo‘lgan tarmoqdagi moslashtirilgan yo‘l-yo‘riqning eng qulay namunasi. Ma’lumotlar ushbu tarmoq bo‘ylab tugunlardan tugungacha, serverdan serverga o‘tadi. Internet dinamik tarmoq bo‘lib, maxsus marshrutlash algoritmlarini amalga oshiradi. Bu degani, agar ikki shahar o‘rtasida bir nechta server yo‘q bo‘lib qolsa, algoritmlar barcha mavjud tugunlar orqali bir shahardan boshqasiga yangi yo‘lni topadi. Moslashtirilgan yo‘l-yo‘riqlarni ishlatmaydigan tarmoqlar sobit yo‘nalish tarmoqlari sifatida tanilgan. Ushbu tarmoqlar marshrutni o‘zgartirish orqali paketlarni jo‘natadigan ko‘plab yo‘llarga ega, agar administrator operatsion yo‘riqchiga qayta dasturlash yoki o‘tkazmasa. Ruxsat etilgan marshrut tarmoqlari o‘zlarining afzalliklariga ega, chunki ular ba’zida ma’lum masofalarda tezroq bo‘ladi, ammo ular zaiflikka ega, agar muhim tugun xavf ostida bo‘lsa, ular paketni topshira olmaydi.

## Slide 9
Hatto dinamik ravishda yo‘naltiriladigan tarmoqda ham, eng qisqa va eng qisqa yo‘l birinchi urinishda topilmaydi. Protokollarni qo‘llagan holda, ma’lumotlar qaysi yo‘nalishlarning hayotiy va qaysi yo‘nalishda eng tezkor ekanligini aniqlash uchun tarmoq bo‘ylab harakatlanayotganda tarmoq topografiyasini yig‘adi. Ushbu ma’lumot tarmoq holatiga bog‘liq. Shtat axborotlari har bir tugunda moslashtirilgan marshrutizatsiya protokollari orqali uzatiladi. Turli maqsadlar uchun bir necha adaptiv rouming protokoli ishlab chiqilgan. O‘rtacha tizimni oraliq tizimga - bu protokol Internetdagi magistrallar kabi yirik tarmoqlar orqali ma’lumotlarni qayta yo‘naltirish uchun mo‘ljallangan. Yonaltiruvchi protokol ma’lumoti (RIP) qisqa masofalar uchun ideal. Ba’zi eksperimental protokollar tarmoq holatini to‘liq bilmasdan paketli harakatning tezligi va samaradorligini oshirishi mumkin. Bir tarmoq tugunidan ikkinchisiga yo‘l topish uchun ishlatiladigan bir xil tushunchalar, shuningdek, global joylashtirish tizimlari kabi ilovalarda ham qo‘llanilishi mumkin. Shahar va uning ko‘chalari holati haqida ma’lumot bilan bir joydan ikkinchisiga samarali marshrutni grafik jihatdan ifodalash mumkin. Haqiqiy vaqtda ma’lumotni qo‘shish, trafik har bir tugunga yoki shahar ko‘chasiga, bu tarmoqda aniq belgilanadigan tez kursni qurishga imkon beradigan vazn qo‘shishingiz mumkin.
Adaptiv marshrutizatsiyalar, xozirgi kunda mavjud tarmoqda ishlatilib kelayotganligi xamda paketlarni tarmoqda uzatish uchun marshrutlarini aniqlash bu ma’lumot tarmoqning xolatiga qarab aniqlanganligi inobatga olib Adaptiv marshrutizatsiyalar quyidagilarga bo‘linadi:

## Slide 10
Lokal adaptiv marshrutizatsilash;
Tarqatilgan adaptiv marshrutizatsiya;
Markazlashgan adaptiv marshrutizatsiya.
Lokal adaptiv marshrutizatsiya. Ishlab chiqarish va rivojlantirish nuqtai nazaridan adaptiv marshrutizatsiyaning boshqa uslublariga nisbatan lokal adaptiv marshrutizatsiya odiy hisoblanadi, qaysiki marshrutizatsiya jadvali faqatgina shu tugunga va unga qo‘shni bo‘lgan tugunlarga ta’luqli ma’lumotlar asosida quriladi. Qaror qabul qilishda zarur bo‘lgan ma’lumotlar, marshrutizatsiya jadvalida tarmoqlarni oldindan yuklanishini (nagrujennost) o‘zida ifoda etadi, chiqish kanallarini o‘tuvchi axborotilar uchun uning xolatini (ochiq yoki yopiq) va paketlar navbatining uzunligi, har bir kanallar uchun uzatishni kutuvchi vaqtini o‘z ichiga oladi. Lokal adaptiv marshrutizatsiya uslubi orqali marshrutizatsiya jadvalini xosil qilishda asosan kanallarni xolati, tarmoq topologiyasi, kutish vaqtlarini inobatga olgan xolda tuziladi. Bu tuzilishlar juda ko‘p xisoblashlar natijasida amalga oshiriladi.
Markazlashmagan (raspredelennaya) adaptiv marshrutizatsiya. Ushbu uslubning asosiy maqsadi, bu tarmoqda uzatilayotgan paketlar uchun eng qisqa yo‘lni tanlash. Buning uchun xar bir tugun tarmoqdagi barcha tugunlar uchun ushbu tugundagi xolatini inobatga olgan xolda eng qisqa marshrutini tanlab matritsa marshrutizatsiyani tayyorlaydi va xar bir tugunga tarqatadi.
Tarmoq ishga tushirilishidan oldin kutish vaqti, marshrutizatsiya jadvallari asosan tarmoq topologiyasini inobatga olgan xolda tuziladi, so‘ngra tarmoqning real xolati uchun, o‘lchov ishlarini amalga oshirib o‘zgartiriladi.

## Slide 11
Xar bir tugun o‘zning real xolatidan kelib chiqib kutish vaqtini hisoblab boshqa tugunlarga uzatadi. Boshqa tugunlar xam o‘z navbatida, kutish vaqtlarini hisoblab, boshqa tugunlarga uzatadilar. Kutish vaqlari almashinuvi tugagandan so‘ng, xar bir tugun tarmoqdagi tugunlar xolatini inobatga olgan xolda o‘zida kutish vaqti bo‘yicha qayta xisoblab mashrutizatsiya jadvalini tuzadi. Tarmoqda tugunlar orasidagi kutish vaqtlari bo‘yicha tuzilgan marshutizatsiya jadvallarini almashinuvi o‘z navbatida yordamchi (slujebniy) yuklamani oshishiga sabab bo‘ldi. Tarmoqda tugunlar orasidagi kutish vaqtlari bo‘yicha tuzilgan marshutizatsiya jadvallarini almashinuvi 2-3 sekund orasida amalga oshirildi. Bu o‘z navbatida, tarmoqda tugunlar orasidagi kutish vaqtlari bo‘yicha tuzilgan marshutizatsiya jadvallarini almashinuvi kanallarning o‘tkazuvchanlik qobiliyatlarini 50foiz band etdi. Shu sabali tarmoqda sinxron ravishda tugunlararo marshutizatsiya jadvallarini almashinuvi to‘xtatilib, asinxorn almashinuviga o‘tilishi taklif etildi. Asinxron almashinuv bu asosan qaysi tugunda “ko‘proq o‘zgarish” sodir bo‘lgan bo‘lsa, shu tugun boshqa tugunlarga o‘zgarish natijalarini uzatadi. Buning natijasida tarmoqdagi kanallarning o‘tkazuvchanlik qobiliyatlarini yordamchi yuklamalar tomonidan band etilishi keskish kamaytiradi. Ushbu uslub tarmoqda o‘z qo‘llanishini topmadi. Bu yerda “ko‘proq o‘zgarish”ni aniqlash mushkil masala xisoblanadi.
Asinxron usul katta foyda berishi mumkinligiga qaramay, u ARPA tarmog‘iga joriy etilmadi. Amalga oshirilgan yagona o‘rganish shundan iborat bo‘ldiki, o‘tkazish polosasi tor bo‘lgan kanallar bo‘yicha kutilib qolishlar jadvallarini almashish chastotasi kamaydi, bu xizmat trafiki ulushini kamaytirishning yetarlicha oqilona vositasi bo‘ladi.

## Slide 12
Tarmoqning xolati to‘g‘risidagi axborotni yangilashning sinxron rejimi (tarkibi)da tarmoqning uzoqlashgan uchastkalarida yuz berayotgan xodisalarga tugunlarning moslashish tezligi muqarrar juda kichik bo‘ladi. Masalan, ARPA tarmog‘ida Shimoliy Amerika qiy’asi orqali eng uzun liniyalardan biri bo‘yicha marshrut (yo‘nalishi) axborotining tarqalish vaqti tugundan -tugungacha uzatish 2/3 s bo‘lib, bir necha sekundga yetadi. Shuning uchun tarmoq tugunlarini uning biror komponentidagi nosozlik to‘g‘risida xabardor qilish uchun, u yo‘nalishlar tizimini ancha qayta qurishni talab qilgani sababli, juda ko‘p vaqt talab etiladi. Yangi yo‘nalishlar ishlab chiqilmaguncha, tugunlar trafikni eski yo‘llar bo‘yicha jo‘natadi, bu tarmoqning nosoz komponenti atrofida ortiqcha yuklanishini vujudga keltirishi mumkin. Bu mulohozalar asinxron uslub(rejim) foydasiga yana bir dalil bo‘lib, bunda marshritlarni (yo‘nalishlarni) qayta qurish sinxron uslub uchun, xos bo‘lgan har bir bo‘g‘inda majburiy 2/3 sekundni mavjudligi, asinxron uslublarda esa- sezilarli o‘zgarishini ma’lum bo‘lishi bilan darxol marshrutizatsiya jadvallariga o‘zgartirilishlar kirititlishi yuz beradi.
Tugunlar orasidagi minimal kutilishlar jadvallarini almashtirish yo‘li bilan marshrutlarni boshqarish jarayoni kutilishlarini kamaytirishga moslashishning xaqiqatan xam yaxshi qobiliyati bilan ifodalanadi, biroq ikkinchi tomondan u kutilishni ortishiga sekinroq ta’sir ko‘rsatadi: boshqacha aytganda, “yaxshi xabarlarga” tez moslashish, “yomon xabarlarga” skin moslashish yuz beradi.

## Slide 13
Markazlashgan adaptiv marshrutizatsiya. Shu paytgacha muxokama qilingan marshrutlashtirishning adaptiv algoritmlari o‘z ishlari uchun yoki maxaliy axborotdan, yoki qo‘shni tugunlar bilan almashuv jarayonida olingan axborotdan foydalanadi. Biz bunday turdagi algoritmlar tarmoqdagi uzoq joylashgan hodisalarga juda sekin moslashishini, bu marshrut axborotining tarmoq bo‘ylab tarqalish tezligi kichik ekanligi oqibatida yuz berishini ta’qidlab o‘tgan edik. Shuning uchun axborotlarni ishlab chiquvchilar o‘z qarorlarini butun tarmoq xolati to‘g‘risidagi axborotga asoslangan usullarni izlashdi. Butun tarmoq xolati to‘g‘risidagi tushunchani shakllantirish usullaridan biri, tarmoqda marshrutlashtirish markazini tashkil etishdir, shunda tarmoq markazlashgan adaptiv marshrutlashtirishi prinsipi bo‘yicha faoliyat ko‘rsatadi. Bunday marshrutlashtirishda tarmoqning xar bir bo‘g‘ini o‘zining xolati to‘g‘risida xabar tayyorlab turadi, unda navbatlarning joriy uzunliklari, traktlarining ish qobiliyati va x.k. lar to‘g‘risida axborot bo‘ladi, bu xabarlar tarmoqning marshrutlashtirish markaziga uzatiladi. Bunday xabarlar yig‘indisidan markaziy bog‘lama tarmoq holatining global manzarasini tuzadi, undan foydalanib u tarmoqda trafik uchun eng yaxshi yo‘nalishlarni (marshrutlarni) aniqlab berish mumkin. Bu yo‘nalishlar marshrutlashtirish jadvallari ko‘rinishida rasmiylashtirilib, tarmoqning barcha tugunlariga tarqatiladi. Tarmoqning xolati to‘g‘risidagi axborotni to‘plash uchun, boshqaruvchi markaz boshqarish ko‘rsatmalarini tarqatish usuliga bog‘liq holda tarmoqdagi marshrutlash tartibi sinxron va asinxron bo‘lishi mumkin.

## Slide 14
Sinxron tartibda marshrutlashtirish maqsadlari uchun uzatiladigan xizmatchi axborotning hajmi haddan tashqari katta bo‘lishi mumkin, ayniqsa pog‘onali topologiyali tarmoqlar uchun va bu mashrutlashtirish uchun katta xarajatlar sarflashga olib keladi. Asinxron tartibda xizmatchi axborotlar oqimi ancha kam bo‘lganda. Markaz marshrutlarini hisob-kitob qilishni tugatgandan so‘ng, bu o‘z-o‘zidan ko‘p vaqtni talab qilishi mumkin, marshrutlashtirishning yangilangan jadvallarini tarmoqning barcha tugunlariga qayta jo‘natish ham ancha vaqt olishi mumkin. Shunday qilib, marshrutizalashtirish markazi qisman eskirgan axborot asosida harakat qiladi va tugunlarga boshqaruvchi farmoyishlar chiqaradi, ular esa tarmoq tugunlarida olingan vaqtda yana ham eskirgan bo‘ladi. Trafik oqimlari juda tez o‘zgaradigan tarmoq uchun bu turdagi marshrutlashtirish algoritmi yetarlicha samarali bo‘lishini aytish qiyin. Markaziy boshqaruvchi tugunining mavjudligi tarmoqda marshrutlashtirishni boshqarishning yo‘qotilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, markaziy tugun ishdan chiqganda yoki undan tarmoq qismi izolyatsiya (ajratilganda) langanda, bu holda tugunlar markazdan olingan oxirgi marshrutlashtirish jadvallaridan foydalanishda davom etishlari kerak. Boshqaruvchi markazdan voz kechishdan ximoya qiluvchi choralardan biri tarmoqning turli qismlarida marshrutlashtirishning qo‘shimcha zaxira markazlarini kiritishdan iborat bo‘lib, ularning xar biri boshqaruvchi markaz ishdan chiqib qolganda tarmoqni boshqarishni o‘z zimmasiga o‘tkazishi mumkin bo‘lsin. Boshqarishning yordamchi markazga o‘tishini aniqlash, boshqarishni asosiy boshqaruvchi markazga uning ish qobiliyati tiklanganidan so‘ng yoki aloqa liniyalari tiklangandan so‘ng qayta o‘tkazish ishlari amalga oshiriladi.

## Slide 15
Nazorat savollari
Oddiy marshrutizatsiya algoritmi
Belgilangan marshrutizatsiya
Adaptiv marshrutizatsiya
Tasodifiy kanallarni tanlash
Tugundagi kichik kutish vaqti bo‘yicha kanallarni tanlash;
Lovinali marshrutizatsiya
Lokal adaptiv marshrutizatsilash
Tarqatilgan adaptiv marshrutizatsiya
Markazlashgan adaptiv marshrutizatsiya
Marshrutizatsiyaning oddiy turlari