## Slide 1
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI MUXAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI SAMARQAND FILIALI TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA KASB TA’LIM FAKULTETI «TELEKOMMUNIKATSIYA INJINIRINGI» KAFEDRASI
“Tarmoqni dasturlash asoslari”
fanidan 8 – ma’ruza
Mavzu: Tarmoqni dasturlashda amaliy pog‘ona protokollari va API (Application Programming Interface)
Samarqand 2024

## Slide 3: Reja:
Tarmoqni dasturlashda protokollardan foydalanish.
Tarmoq protokollari va ularning tasnifi.
Tarmoq protokollarini dasturlash.

## Slide 4
Tarmoqni dasturlashda protokollardan foydalanish
Ma’lumotlarni uzatish protokoli – mantiqiy sath interfeysining kelishuvlari to‘plami bo‘lib, turli dasturlar o‘rtasida ma’lumotlar uzatilishini aniqlaydi. Ushbu kelishuvlar u yoki bu interfeys bilan ulangan va turli joylarda o‘rnatilgan apparaturalarning dasturiy ta’minoti bilan o‘zaro aloqada ishlashda xabarlarni uzatish va xatolarni qayta ishlashning yagona usulini ta’minlaydi. Ma’lumotlarni uzatishning standartlashtirilgan protokoli aniq bir apparat platformasiga yoki ishlab chiqaruvchi (masalan, USB, Bluetooth) ga bog‘liq bo‘lmagan interfeyslarni (fizik sathda) ishlab chiqish imkonini beradi. Signal protokoli ulanishni boshqarish uchun ishlatiladi, masalan, aloqani o‘rnatish, qayta adresatsiyalash va uzish. Protokollar namunalari: RTSP, SIP. Ma’lumotlarni uzatish uchun RTP kabi protokollardan foydalaniladi. Tarmoq protokoli – tarmoq ulangan ikki yoki undan ortiq qurilmalarning o‘zaro ulanishi va ma’lumotlar almashuvini ta’minlovchi qoida va amallar (amallar ketma-ketligi) to‘plami. Turli protokollar, odatda, bir turdagi aloqaning turli tomonlarini tavsiflaydi xolos. “Protokol” yoki “Protokollar steki” tushunchalari protokol tomonidan realizatsiya qilinadigan dasturiy ta’minotni ham tavsiflaydi.
Internet uchun yangi protokollar IETF tomonidan, boshqa protokollar esa IEEE va ISO tomonidan aniqlanadi. ITU-T telekommunikatsion protokollar va formatlar bilan shug‘ullanadi. Tarmoq protokollaini klassfikatsiya qilishning keng tarqalgan tizimlaridan biri OSI modeli bo‘lib, ushbu modelga muvofiq tarzda protokollar 7 sathga ajratiladi – fizik (elektrik yoki boshqa signallarni shakllantirish va o‘qish) sathdan amaliygacha (axborotlarni ilovalar orqali uzatish uchun ilovalarni dasturlash interfeysi).

## Slide 5
Tarmoq protokollari tarmoqqa ulangan kompyuterlarning ishlash qoidalarini belgilaydi. Ular ko‘p sathli prinsip asosida quriladi. Ma’lum sath protokoli aloqaning texnik qoidalaridan birini aniqlaydi. Hozirgi vaqtda tarmoq protokollari uchun OSI (Open system interconnection – ochiq tizimlarning o‘zaro bog‘liqligi) modelidan foydalaniladi.
TCP/IP — ma’lumotlarni uzatish protokollari to‘plami bo‘lib, unga tegishli bo‘lgan ikki protokollardan o‘z nomini olgan: TCP (ingl. Transmission Control Protocol) va IP (Internet Protocol). Internet tarmog‘ida foydalaniladigan eng mashhur protokollar:
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) — gipermatnni uzatish protokoli. HTTP protokoli Web-sahifalarni bitta tarmoqqa ulangan kompyuterlar o‘rtasida uzatishda foydalaniladi. FTP (File Transfer Protocol) — maxsus fayl serveridan foydalanuvchi kompyuteriga fayllarni uzatish uchun foydalaniladigan protokol. Ushbu protokoli abonentga ikkilik va matn fayllarini tarmoqdagi ixtiyoriy kompyuter bilan almashinish imkonini beradi. Uzoqlashtirilgan kompyuter bilan ulanish o‘rnatib, foydalanuvchi uzoqlashtirilgan kompyuterdan fayl nusxasini olishi yoki aksincha amallarni bajarishi mumkin. POP (Post Office Protocol) — pochta ulanish standart protkooli. POP serverlari kiruvchi pochtani qayta ishlaydi, POP protokoli kliyent pochta dasturlaridan pochtani qabul qilish so‘rovlarini qayta ishlashga mo‘ljallangan.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — pochtani uzatish qoidalarini belgilovchi protokol. SMTP servi qabul qilganlik yoki xatolik haqida xabarlar uzatadi yoki qo‘shimcha axborotlarni so‘raydi. TELNET — uzoqlashtirilgan kirish protokoli. TELNET abonent bilan bir tarmoqda joylashgan ixtiyoriy EVM da xususiy kompyuterda ishlagandek ishlash imkonini beradi, ya’ni dasturlarni ishga tushirish, ish rejimini o‘zgartirish va hokazolar. Amaliyotda imkoniyatlar uzoqlashtirilgan mashina administratori tomonidan belgilangan kirish darajasi bilan chegaralanadi. Boshqa protokollar:
DTN – uzoq kosmik aloqa IPN tarmoqlariga mo‘ljallangan protokol.

## Slide 6
Tarmoq protokollari va ularning tasnifi.
Bugungi kundagi telekommunikatsiyaning multiservis tarmoqlari va infokommunikatsion tarmoqlar axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va integratsiyasi natijasida yuzaga keldi. Ta’kidlash joizki, bu texnologiyalar integratsiyasi ma’lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlash va uzatish imkonini bermoqda.
Ushbu integratsiyaning e’tiborli tomoni shundaki, telekommunikatsion texnologiyalarining axborot texnologiyalari asosidagi dasturiy yechimlari mavjud tarmoqlar xizmatlarining konvergensiyasiga olib keldi. Ushbu dasturiy ta’minotlar bugungi kunda tarmoq dasturiy ilovalari deb nomlanadi. Ular bevosita barcha turdagi aloqa qurilmalari o‘rtasida aloqani tashkillashtirish, boshqarish va boshqa shu kabi asosiy vazifalarni bajaradi.
Zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarida barcha ma’lumot uzatish qurilmalari va terminallari ma’lum bir o‘rnatilgan dasturiy ta’minotlar asosida ishlaydi. Telekommunikatsiya qo‘llaniluvchi texnologiya va protokollar dasturiy ta’minotlar ko‘rinishida aloqa qurilmalarida o‘rnatiladi. Ushbu dasturiy ta’minotlar kompyuterlar va aloqa qurilmalari o‘rtasida samarali, xavfsiz va ishonchli ma’lumot almashish imkonini beradi.
Bugungi kundagi telekommunikatsiya tarmoq dasturiy ta’minotlari va ilovalari asosan IP texnologiyasi asosida qurilgan tarmoqlar uchun mo‘ljallangan. IP tarmoqlarning ishlash prinsiplari asosan TCP/IP modeli asosida tavsiflanadi. Tarmoq qurilmalarini ishlab chiqarishda ham ushbu model asos bo‘lib hizmat qiladi. Shu sababli IP tarmoqlar uchun tarmoq dasturiy ta’minotlari va ilovalarini yaratish modelini TCP/IP modeli orqali tavsiflash mumkin(1.1-rasm).

## Slide 7
Rasm 1.1. Tarmoqni dasturlash modeli
Telekommunikatsiya tarmoq dasturiy ta’minotini loyihalashda uzatish muhitidan qat’iy nazar zamonaviy xizmatlarni taqdim etish va ta’minlash hisobga olinadi. Ushbu model tarmoqda turli xizmatlarni taqdim etishda dasturiy ta’minotlarini yaratish uchun asos bo‘lib hizmat qiladi.
Modelning birinchi pog‘onasi turli uzatish muhitlari, simli va simsiz abonent kirish texnologiyalari uchun yoziladigan qurilmalar drayverlari va yordamchi ilovalarni tavsiflaydi.

## Slide 8
Modelning ikkinchi pog‘onasi TCP/IP texnologiyalari asosida telekommunikatsiya tarmoqlari qurilmalarini mantiqiy bog‘lash va ular o‘rtasida ma’lumotlarni paketli ko‘rinishda almashish jarayonini dasturlashni tavsiflaydi.
Modelning uchinchi pog‘onasi telekommunikatsiya tarmoqlarida qo‘rsatiladigan xizmatlarni taqdim etish dasturiy ta’minotlari tavsiflaydi.
Tarmoq dasturiy ta’minotlari asosan biror operatsion tizim uchun yaratiladi. Bugungi kunda tarmoq qurilmalari va server dasturlarini yaratishda Linux/Unix va Microsoft Windows operatsion tizimlaridan keng foydalaniladi.
Telekommunikatsiya tarmoq dasturiy ta’minotlarini yaratishda asosan ob’ektga yo‘naltirilgan dasturlash tillaridan keng foydalaniladi. Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotlari asosan Assembler, S/S++ kabi dasturlash tillarida, abonent terminallari, kompyuterlarning ilovalari esa S/C++, C#, Java, Visual basic, J# va boshqa dasturlash tillarida yoziladi.
Ta’kidlash joizki, telekommunikatsiya tarmoq dasturiy ta’minotlari va ilovalari axborot-kommunikatsion texnologiyalari va multiservis tarmoqlarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarini loyihalashda tarmoq dasturiy ta’minotlarini yaratish modeli asosiy model bo‘lib xizmat qiladi.

## Slide 9
Tarmoq protokollarini dasturlash.
Telekommunikatsiya tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotlarini loyihalash va yaratishda asosan ob’ektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari va vositalaridan keng foydalaniladi. Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotlari asosan Assembler, S/S++ kabi dasturlash tillarida, abonent terminallari, kompyuterlarning ilovalari esa S/C++, C#, Java, Visual basic, J# va boshqa dasturlash tillarida yoziladi.
C++ dasturlash tili C tiliga asoslangan. C esa o‘z navbatida B va BSPL tillaridan kelib chiqqan. BSPL 1967 yilda Martin Richards tomonidan tuzilgan va operatsion sistemalarni yozish uchun mo‘ljallangan yedi. Ken Tompson o‘zining B tilida BSPL ning ko‘p hossalarini kiritgan va B da Unix operatsion sistemasining birinchi versiyalarini yozgan. BSPL ham, B ham tipsiz til bo‘lgan. Yani o‘garuvchilarning ma’lum bir tipi bo‘lmagan - har bir o‘zgaruvchi kompyuter hotirasida faqat bir bayt maydon yegallagan. O‘zgaruvchini qanday sifatda ishlatish esa, ya’ni butun sonmi, kasrli sonmi yoki harfdekmi, dasturchi vazifasi bo‘lgan.
C tilini Dennis Ritchiye dan keltirib chiqardi va uni 1972 yili ilk bor Bell Laboratoriyasida, DEC PDP-11 kompyuterida qo‘lladi. C o‘zidan oldingi B va BSPL tillarining juda ko‘p muhim tomonlarini o‘z ichiga olish bilan bir qatorda o‘zgaruvchilarni tiplashtirdi va bir qator boshqa yangiliklarni kiritdi. Boshlanishda C asosan Unix sistemalarida keng tarqaldi. Hozirda operatsion sistemalarning asosiy qismi C/C++ da yozilmoqda. C mashina arhitekturasiga bog‘langan tildir. Lekin yahshi rejalashtirish orqali dasturlarni turli kompyuter platformalarida ishlaydigan qilsa bo‘ladi.

## Slide 10
1983 yilda, C tili keng tarqalganligi sababli, uni standartlash harakati boshlandi. Buning uchun Amerika Milliy Standartlar Komiteti (ANSI) qoshida X3J11 tehnik komitet tuzildi. Va 1989 yilda ushbu standart qabul qilindi. Standartni dunyo bo‘yicha keng tarqatish maqsadida 1990 yilda ANSI va Dunyo Standartlar Tashkiloti (ISO) hamkorlikda C ning ANSI/ISO 9899:1990 standartini qabul qilishdi. Shu sababli C da yozilgan dasturlar kam miqdordagi o‘zgarishlar yoki umuman o‘zgarishlarsiz juda ko‘p kompyuter platformalarida ishlaydi.
C++ 1980 yillar boshida Bjarne Stroustrup tomonidan C ga asoslangan tarzda tuzildi. C++ juda ko‘p qo‘shimchalarni o‘z ichiga olgan, lekin eng asosiysi u ob’ektlar bilan dasturlashga imkon beradi.
Dasturlarni tez va sifatli yozish hozirgi kunda katta ahamiyat kasb yetmodi. Buni ta’minlash uchun ob’ektli dasturlash g‘oyasi ilgari surildi. Huddi 70-chi yillar boshida strukturali dasturlash kabi, programmalarni hayotdagi jismlarni modellashtiruvchi ob’ektlat orqali tuzish dasturlash sohasida inqilob qildi.
C++ dan tashqari boshqa ko‘p ob’ektli dasturlashga yo‘naltirilgan tillar paydo bo‘ldi. Shulardan eng ko‘zga tashlanadigani Xerox ning Palo Altoda joylashgan ilmiy-qidiruv markazida (PARC) tuzilgan Smalltalk dasturlash tilidir. Smalltalk da hamma narsa ob’ektlarga asoslangan. C++ yesa gibrid tildir. Unda C ga o‘hshab strukturali dasturlash yoki yangicha, ob’ektlar bilan dasturlash mumkin. Yangicha deyishimiz ham nisbiydir. Ob’ektli dasturlash falsafasi paydo bo‘lganiga ham yigirma yildan oshayapti.

## Slide 11
C++ funksiya va ob’ektlarning juda boy kutubhonasiga yega. Ya’ni C++ da dasturlashni o‘rganish ikki qismga bo‘linadi. Birinchisi bu C++ ni o‘zini o‘rganish, ikkinchisi yesa C++ ning standart kutubhonasidagi tayyor ob’ekt/funksiyalarni qo‘llashni o‘rganishdir.
Java dasturlash tili taqsimlangan ilovaning barcha komponentlari o‘rtasida dinamik ma’lumot almashishni tashkil qilish uchun barcha vositalarga yega. Shuning uchun Java masofadan monitoring, diagnostika qilish, boshqarish uchun dasturiy ta’minot ishlab chiqish uchun mos keladi.
Java texnologiyasi o‘ta sodda, xavfsizlikni yuqori darajada ta’minlab bera oladigan, kuchli, to‘la obektga yo‘naltirilgan dasturlash tili bo‘lib, muhit (platforma)ga bog‘liq bo‘lmagan holda ishlaydi. U bilan xatto yeng kichik qurilmalarga ham dasturlar yozish mumkin. Java texnologiyasi to‘laligicha Java Virtual Machine (JVM) ga asoslangan. JVM ning vazifasi tarjimonlik ya’ni, dastlab biz yozgan *.java faylni compilyator yordamida bayt kodga o‘giriladi va JVM yordamida yesa mashina tiliga o‘giriladi. Java texnologiyalari:
Java SE – Java SE yoki Java Standart Edition, serverda, shaxsiy kompyuterda desktoplarda ishlovchi dasturlar, appletlar yaratish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya yordamida yaratilgan dasturlar deyarli barcha Operatsion tizimlarda ishlay oladi (Windows NT, Macintosh, Linux va Solaris). Shu bilan birga Java SE boshqa Java turlarining asosi hisoblanadi.

## Slide 12
Java EE – Java Enterprise Edition Java texnologiyalari orasida yeng keng tarqalgan turi hisoblanib unda asosan serverda ishlovchi dasturlar yaratiladi. Masalan, ko‘p foydalanuvchilarga mo‘ljallangan web-saytlar yaratishda keng qo‘llaniladi va asosan internetda ishlovchi dasturlarda qo‘llaniladi. Java SE ni Java EE dan eng asosiy farqi Java EE o‘z tarkibiga Java SE ni olibgina qolmay shu bilan birga ko‘pgina boshqa qo‘shimcha kutubxonalarni (odatda *.jar) ham o‘z ichiga oladi ya’ni: Servlet, JavaMail, JSF(Java Server Face) va boshqa ko‘pgina internetga asoslangan qo‘shimcha kutubxonalar.
Java ME – Java ME yoki Java Micro Edition Java SE ning ba’zi qismlarini o‘z ichiga oladi. JavaME yordamida kichik qurilmalar uchun dastrular yozish mumkin. Masalan, mobil telefon uchun o‘yinlar, dasturlar yaratish mumkin.
Java dasturlash tiliga asoslangan yechimlar quyidagi afzalliklarga yega:
Java nisbatan oddiyroq dasturlash tili bo‘lib hisoblanadi. Ishonchli dasturiy kodni tezda yaratishga xotiraning avtomatik boshqarilishi, ko‘p karrali vorislik va ko‘rsatkichlarning bo‘lmasligi yordam beradi;
Java ning baytli kodi ko‘p hollarda operatsion tizim yoki protsessordan mustaqil bo‘ladi. Shu sababli Java tilidagi ilovalar boshqa platformalarga osonlik bilan o‘tkaziladi;
JNI va CORBA texnologiyalari yordamida boshqa dasturlash tillarida yaratilgan obektlar bilan aloqani tashkil qilish mumkin.
Java dasturlash tilining sintaksisi C# dasturlash tilining sintaksisiga o‘xshab ketadi, shu sababli Java tilining sintaksisi diplom loyihasida keltirilmaydi.

## Slide 13
Java dasturlash tilining yeng asosiy kamchiligi juda katta apparat resurslaridan foydalanishi hisoblanadi. O‘tkazilgan tajribalarga ko‘ra bir xil vazifa C, C++ dasturlash tiliga qaraganda Java tilida 1,5-2 baravar sekinroq amalga oshadi. Bunda operativ xotiraga juda katta yuklanish beriladi. Windows operatsion tizimida Java tilida ishlab chiqilgan dasturni o‘rnatish uchun Java virtual machine komponentini o‘rnatish lozim.
Obektga yo‘naltirilgan dasturlash tili. 1998-2001 yillarda Microsoft .NET Framework platformasi uchun ilovalani ishlab chiqish tili sifatida Microsoft kompaniyasida Andres Xeylsberg boshchiligidagi injenerlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan. Microsoft kompaniyasi tomonidan yangi dasturlash tilini ishlab chiqilishining sabablaridan biri – yangi .NET platformasi uchun obektga yo‘naltirilgan tilni yaratish zarurati bo‘lsa, yana bir sabab – Java dasturlash tiliga alternativ yaratish bo‘lgan.
Visual C# takomillashgan kod redaktori, qulay foydalanuvchi interfeysli konstruktor, integratsiyalangan xatoliklarni topuvchi (debugger) va boshqa bir qator vositalar C# tili va Microsoft .NET Framework asosida ilovalar yaratishni osonlashtiradi.
C# dasturlash tilida yozilgan dastur . Microsoft .NET Framework muhitida bajariladi. Bu muhit Windows operatsion tizimiga intergratsiyalangan hamda amalga oshirishning virtual tizimi (CLR muhiti) va sinflar kutubxonasiga yega.
C# tilida yozilgan kod CLI tasnifiga mos oraliq til (IL) ga kompilyatsiyalanadi. IL kodi hamda satrlar va rastr tasvirlari YeXYe yoki EXE kengaytmasida diskda, to‘plam deb ataladigan, bajariladigan faylda saqlanadi.

## Slide 14
C # (talaffuz qilingan C Sharp) ob’ektga asoslangan dasturlash tilidir. 1998-2001 yillarda Microsoft kompaniyasining bir guruh muhandislari tomonidan Anders Hejlesberg va Scott Wilthoumt rahbarligida Microsoft .NYeT Framework uchun dasturlarni ishlab chiqish tili sifatida ishlab chiqilgan. C # sintaksisi C-kabi sintaksis bilan tillar oilasiga tegishlidir, uning sintaksisi C ++ va Java-ga eng yaqin. Til statik matnga ega, polimorfizmni qo‘llab-quvvatlaydi, operatorni haddan tashqari yuklashga (shu jumladan aniq va yopiq turdagi konvertatsiya qilishga), vakillarga, atributlarga, voqealarga, xususiyatlarga, umumiy turlarga va usullarga, yineleyicilarga, yopishtirilgan anonim funktsiyalarga, LINK, istisnolardan, HML formatdagi sharhlarni qo‘llab-quvvatlaydi. C #, CLR uchun dastur darajasida dasturlash tili sifatida ishlab chiqilgan va shuning uchun birinchi navbatda CLRning o‘ziga bog‘liq. Bu, birinchi navbatda, BSLni aks ettiruvchi C # tizimiga taalluqlidir. Tilning muayyan mazmunli xususiyatlarining mavjudligi yoki yo‘qligi muayyan til xususiyatlarining tegishli CLR tuzilmalariga tarjima qilinishini xohlashi bilan belgilanadi. Shunday qilib, CLR ning 1.1-dan 2.0-gachasi versiyasini ishlab chiqish bilan C # o‘zi ancha boyitilgan; Bunday hamkorlik kelajakda kutilgan bo‘lishi kerak (ammo, bu model N # platformasining kengayishiga tayanmaydigan tilni kengaytiradigan C # 3.0 versiyasi bilan buzildi).
C# tilida dasturi yuklanganda to‘plam CLR muhitiga yuklanadi. Keyin yesa, agar xavfsizlik talablari bajarilganligi aniqlansa, CLR muhiti IL kodini mashina kodiga o‘tkazish uchun JIT -kompilyatsiyani amalga oshiradi. CLR muhiti, shuningdek ortiqcha ma’lumotlarni avtomatik yig‘ish, resurlarni boshqarish kabi xizmatlarni ham amalga oshiradi.

## Slide 15
Nazorat savollari
Tarmoqni dasturlashda protokollardan foydalanish.
Tarmoq protokollari va ularning tasnifi.
Tarmoq protokollarini dasturlash.
Tarmoqni dasturlashni tushintirib bering.
Java dasturlash tilini tushintirib bering.
Dasturlarni tez va sifatli yozishni tushintirib bering.
Obektga yo‘naltirilgan dasturlashni tushintirib bering.
Tarmoq protokollarini dasturlashni qanday usullari bor.
Tarmoqni dasturlash modelini qanday usullari bor.
HTTP protokoli Web-sahifalari.